Инв. № 71/641

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗНЕЧНОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Санкт-Петербург – Кузнечное

2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав генерального плана	3

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования	5

2.1. Цели территориального планирования	5

2.2. Задачи территориального планирования	5

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	9

3.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	9

3.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	9

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	10

3.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства	10

3.3.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания	11

3.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	13

3.3.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	14

3.3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	16

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	16

3.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	18

4. Технико-экономические показатели	20

# Состав генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Муниципальное образование «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Генеральный план. Положение о территориальном планировании | 71/641 |
| Схемы |
| 1 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы) М 1:10 000, 1:5 000 | 71/539 |
| 2 | Схема планируемых границ земель различных категорий. М 1:10 000 | 71/543 |
| 3 | Схема существующих границ земель различных категорий. М 1:10 000 | 71/544 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов. М 1:10 000 | 71/541 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. М 1:10 000 | 71/540 |
| 6 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10 000 | ДСП 71/0542 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:10 000 | 71/538 |

# 1. Общие положения

1. Проект генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район (муниципальный контракт № 780 от 03.12.2008 г.).

2. Генеральный план муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области соответствует требованиями действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципального образования «Кузнечное».

3. Официальные названия проектируемой территории:

- Кузнечнинское городское поселение – в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- муниципальное образование «Кузнечное» – в соответствии с Уставом муниципального образования «Кузнечное».

В генеральном плане используется наименование, определенное Уставом муниципального образования «Кузнечное».

4. Генеральный план подготовлен на всю территорию муниципального образования «Кузнечное» в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Этим же законом муниципальное образование наделено статусом городского поселения (Кузнечнинское городское поселение) и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав: городской поселок Кузнечное, поселок Боровое. Административным центром муниципального образования «Кузнечное» является городской поселок Кузнечное.

5. В составе генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования: расчетный срок – 2035 г., в том числе первая очередь – 2020 г.

6. Проектная численность населения муниципального образования «Кузнечное» на расчетный срок генерального плана (2035 г.) составит порядка 4,7 тыс. чел. Численность населения на первую очередь (2020 г.) определена в размере 4,0 тыс. чел.

7. Схемы в составе генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработаны на цифровых топографических основах М 1:2000 и М 1:10000.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

# 2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования муниципального образования «Кузнечное» являются:

- обеспечение устойчивого развития различных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Кузнечное»;

- формирование муниципального образования «Кузнечное», как многопрофильного производственного центра Ленинградской области;

- качественное улучшение состояния окружающей среды в целом и всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- дальнейшее изучение историко-культурного наследия; выявление объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия;

- развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Кузнечное»;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

# 2.2. Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования муниципального образования «Кузнечное» являются:

1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- установление границы городского поселка Кузнечное;

- планировочная организация и развитие жилых зон населенных пунктов муниципального образования «Кузнечное»;

- создание общественного центра вблизи основного жилого микрорайона Ровное;

- развитие системы городского озеленения, рекреационных и спортивных зон – благоустройство ул. Пионерская, ул. Юбилейная и других улиц в микрорайонах Ровное, Пристанционный и КНИ г.п. Кузнечное, благоустройство пляжей на оз. Кузнечное и оз. Ратное, создание оформленных мест отдыха на площадках нового жилищного строительства;

- развитие и реконструкция внешних транспортных связей, развитие и благоустройство улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кузнечное»;

- планировочная реорганизация и развитие производственных территорий – расширение трех гранитных карьеров с последующей рекультивацией существующих;

- выделение территории для развития малых и средних предприятий, в том числе производств, не связанных с основным монопрофильным производством в г.п. Кузнечное.

2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Кузнечное»

- выделение территории для размещения учреждений и предприятий обслуживания федерального, регионального и местного значения муниципального района;

- учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых инфраструктурных линейных объектов – внешних железнодорожных путей и автомобильных дорог, мостов, ВЛ, трубопроводов и др.;

- определение территорий для размещения новых промышленно-коммунальных объектов.

3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- размещение площадок нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное;

- своевременная реконструкция ветхого жилищного фонда в г.п. Кузнечное и п. Боровое;

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 26 кв. м на душу населения;

- формирование следующей структуры нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:

  - среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) 	          – 52 %;

  - индивидуальные жилые дома с участками 	– 48 %.

- выделение для нового жилищного строительства на расчетный срок 16 га территории, в том числе:

- среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) 	          – 2 га

- индивидуальные жилые дома с участками 	– 14 га

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов социального и культурно-бытового обслуживания на 1 тыс. жителей: домами культуры – 100 мест, библиотеками – 5 тыс. единиц хранения; объектами молодежной политики – 25 кв. м общей площади; спортивными залами – 350 кв. м площади пола, плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м, бассейнами – 50 кв. м зеркала воды; предприятиями торговли – 486,6 кв. м торговой площади; предприятиями общественного питания – 40 мест; предприятиями бытового обслуживания – 9 рабочих мест;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- строительство сети улиц местного значения на площадках нового индивидуального жилищного строительства в г.п. Кузнечное;

- улучшение транспортного сообщения через железнодорожные пути в створе автодороги Сапёрное – Мельниково – Кузнечное и улучшение сообщения между разделенными частями г.п. Кузнечное и ликвидация транспортных заторов;

- увеличение производительности водозаборных сооружений с достижением показателя 2,3 тыс. куб. м в сутки, производительности канализационных очистных сооружений 1,7 тыс. куб. м в сутки;

- обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды из расчета 2000 кВт·ч на 1 чел. в год;

- обеспечение суммарного теплопотребления на коммунально-бытовые нужды на уровне 12,1 Гкал/час;

- обеспечение суммарного потребления газа на коммунально-бытовые нужды 8,6 млн куб. м/ч.

4. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения;

- создание условий для развития водно-спортивных видов отдыха и туризма;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры территории с учетом природно-рекреационной специфики северной части муниципального образования Приозерский муниципальный район и роли г.п. Кузнечное в туристско-рекреационном комплексе муниципального района.

5. Задачи по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории.

6. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности территории поселения

- размещение объектов пожарной безопасности;

- осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- планирование мероприятий по защите населения.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

# 3.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

Мероприятия на первую очередь

- Изменить границу городского поселка Кузнечное за счет следующих категорий земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (3,7 га) и земли запаса (2,2 га) («Ведомость координат поворотных точек изменяемой границы г.п. Кузнечное»).

# 3.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия на расчетный срок

# Объекты местного значения поселения

- Завершение формирования зоны среднеэтажной (5 этажей) жилой застройки микрорайона Ровное (2 га).

- Упорядочивание территории огородов и незарегистрированных дачных построек на северо-восточном берегу озера Кузнечное с последующим размещением индивидуальной жилой застройки (6 га).

- Формирование общественно-деловой и общественно-жилой зон южнее микрорайона Ровное вдоль автодороги на Севастьяново, в составе которых разместятся малоэтажный жилой дом, многофункциональный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница, рынок, автостанция (3,2 га).

- Выделение территорий для расширения существующих гранитных карьеров (267 га).

- Проведение рекультивации нарушенных территорий (карьеры) в соответствие с очередностью разработки карьеров.

- Формирование двух производственных площадок к северу от оз. Кузнечное (4,4 и 4,5 га) для размещения деревообрабатывающих производств, производств по переработке природного камня, предприятий по производству бетона, керамической и тротуарной плитки и др. Размещение предприятий с классом опасности не выше IV на площадке, расположенной ближе к микрорайону Ровное. Размещение на второй площадке предприятий с классом опасности не выше III.

- Выделение новой площадки для размещения пожарного депо при въезде в г.п. Кузнечное (0,55 га).

- Разработка схемы озеленения г.п. Кузнечное.

- Сохранение озелененных территорий общего пользования, включая леса, общей площадью около 52,5 га, с обеспеченностью озелененными территориями 12 м² на человека.

Мероприятия на первую очередь

# Объекты местного значения поселения

- Формирование нового жилого квартала индивидуальной жилой застройки на востоке поселка Кузнечное (8 га).

- Подготовка площадки для строительства объектов обслуживания местного значения южнее микрорайона Ровное с последующим формированием зоны объектов спортивного назначения (первая очередь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса) (1 га).

- Создание обслуживающей и производственно-деловой зоны при въезде в городской поселок Кузнечное (1,6 га).

- Формирование новой производственной площадки рядом с въездом в г.п. Кузнечное (1,7 га) для размещения предприятия по переработке рыбы с классом опасности не выше III.

- Выделение территории на анклавном участке внутри границ городского поселка Кузнечное к западу от ж/д станции Кузнечное площадью 1,3 га для размещения кладбища.

# 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 3.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Увеличение жилищного фонда муниципального образования «Кузнечное» до 124 тыс. кв. м. Строительство нового жилищного фонда в объеме 29 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,2 тыс. кв. м).

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

| № п/п | Тип застройки | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Кузнечное Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 2 | 15 |
| 2 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 8 | 8 |
| 3 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 6 | 6 |
|  | Всего | 16 | 29 |

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

    - Строительство нового жилищного фонда в объеме 8 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,9 тыс. кв. м). Увеличение жилищного фонда муниципального образования «Кузнечное» к концу периода первой очереди до 104 тыс. кв. м.

    - Строительство индивидуальных жилых домов на площадке №2 в г.п. Кузнечное (8 га).

### 3.3.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок:

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональный комплекс (культурно-досуговые учреждения, магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания) | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Дом культуры | 70 мест | В составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Библиотека | 5,9 тыс. единиц хранения | В составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики (подростковые клубы) | 117,5 кв. м общей площади | На базе стандартной трехкомнатной квартиры в среднеэтажной застройке микрорайона Ровное, в составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные и тренажерные залы, плоскостные сооружения) | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Спортивные залы | 770 кв. м площади пола | В составе ФОК и бассейна г.п. Кузнечное |
| Плоскостные сооружения | 3,2 тыс. кв. м | В составе ФОК, в качестве элементов благоустройства дворовых территорий микрорайонов Ровное, КНИ и Пристанционный г.п. Кузнечное |
| Бассейн | 235 кв. м зеркала воды | г.п. Кузнечное |
| Магазины | 987 кв. м торговой площади | г.п. Кузнечное |
| Предприятия общественного питания | 104 посадочных мест | В микрорайоне Ровное, в составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Предприятия бытового обслуживания | 24 рабочих мест | В микрорайонах Ровное и КНИ, в составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Рынки | 2 объекта на 112,8 кв. м торговой площади | г.п. Кузнечное |
| Гостиница | 1 объект на 20 мест | г.п. Кузнечное |

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения

- Ремонт здания поселковой больницы в г.п. Кузнечное (в соответствие с «Программой модернизации здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы»).

- Строительство нового здания для Кузнеченской средней общеобразовательной школы на 350 мест в г.п. Кузнечное (в соответствие с долгосрочной целевой программой «Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области на 2011-2015 годы»).

Объекты местного значения поселения

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь:

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Объект инфраструктуры молодежной политики (подростковый клуб) | 60 кв. м общей площади | На базе стандартной трехкомнатной квартиры в среднеэтажной застройке микрорайона Ровное г.п. Кузнечное |
| Спортивные залы | 526 кв. м площади пола | В составе бассейна г.п. Кузнечное |
| Плоскостные сооружения | 1,6 тыс. кв. м | В качестве элементов благоустройства дворовых территорий микрорайонов Ровное, КНИ и Пристанционный г.п. Кузнечное |
| Бассейн | 235 кв. м зеркала воды | г.п. Кузнечное |
| Магазины | 300 кв. м торговой площади | г.п. Кузнечное |
| Предприятия общественного питания | 36 посадочных мест | В микрорайоне Ровное г.п. Кузнечное |
| Предприятия бытового обслуживания | 10 рабочих мест | В микрорайонах Ровное и КНИ г.п. Кузнечное |
| Продуктово-вещевой рынок | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Торговый комплекс для реализации строительных товаров | 1 объект | г.п. Кузнечное |

### 3.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов Российской Федерации и Ленинградской области на территории поселения

- Реконструкция автодороги федерального значения А-121 «Сортавала».

- Строительство путепровода на а/д А-121 на пересечении с ж/д путями к грузовому причалу ОАО «Гранит-Кузнечное».

- Строительство развязки на пересечении А-121 с а/д Подъезд к ст. Кузнечное.

- Сооружение автобусной станции (вместимость пассажирского зала 50 мест).

# Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения2

- Реконструкция а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное – 2,1 км.

- Реконструкция а/д Подъезд к ст. Кузнечное – 3,2 км.

- Строительство путепровода через ж/д пути на а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное в г.п. Кузнечное.

- Создание системы туристских пешеходно-транспортных направлений – 22,5 км.

# Объекты местного значения поселения

- Строительство двух автомобильных стоянок (по 20 машино-мест) в районе г.п. Кузнечное и м. Ровный.

- Строительство пристани в п. Боровое.

- Строительство базы-стоянки маломерного флота в п. Боровое.

- Строительство АЗС на а/д А-121.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения2

- Реконструкция а/д Подъезд от КНИ до А-121 – 6,4 км.

- Реконструкция а/д Подъезд от А-121 до п. Боровое – 3,4 км.

- Реконструкция а/д Подъезд к ст. Кузнечное от А-121 – 2,3 км.

# Объекты местного значения поселения

- Строительство АЗС в г.п. Кузнечное.

- Строительство пешеходного моста в северной части г.п. Кузнечное.

- Строительство пристани в г.п. Кузнечное.

- Строительство базы-стоянки маломерного флота в г.п. Кузнечное.

- Реконструкция пристани и базы-стоянки маломерного флота на мысе Ровный.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в г.п. Кузнечное – 2 шт.

- Строительство сетей 10 кВ в г.п. Кузнечное – 0,7 км.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Ленинградской области на территории поселения

- Модернизация 110 кВ ПС № 57 «Кузнечная» (с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ к 2014 г.).

# Объекты местного значения поселения

- Строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ – 1 шт. и сетей 10 кВ – 1,0 км в г.п. Кузнечное.

- Строительство нового фидера 10 кВ «Березово» (взамен старого) – 4,8 км.

- Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 03) на п. Богатыри – 2,3 км.

- Реконструкция существующей ВЛ 10 кВ (фидер 04) – 1,5 км.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения3

- Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до городского поселка Кузнечное – 24,122 км, устройство ГРП.

Объекты местного значения поселения

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства городского поселка Кузнечное (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) в увязке со сроками строительства новых объектов.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Модернизация существующих котельных  и тепловых сетей для возможности подключения нового квартала среднеэтажной застройки в городском поселке Кузнечное.

- Перевод источников теплоты поселка (в том числе и АИТ) на природный газ.

- Использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 3 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное с возможностью перевода их на природный газ.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- Использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 2 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное с возможностью перевода их на природный газ.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Строительство водопроводных сетей для районов новой индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное – 2,8 км.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- Реконструкция водоочистных сооружений.

- Осуществить строительство водопроводных сетей в г.п. Кузнечное – 3,7 км.

- Построить водовод из городского поселка Кузнечное для питьевого водоснабжения поселка Севастьяново – 12 км.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Строительство канализационных сетей для районов индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное: самотечных – 1,5 км, напорных – 0,7 км.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- В г.п. Кузнечное провести реконструкцию КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС и реконструкцию канализационных сетей на участках ул. Пионерская, ул. Новостроек.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона Ровное с проектной производительностью не менее 1,5 тыс. куб. м/сут и сохранением размера СЗЗ.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона КНИ с проектной производительностью не менее 0,2 тыс. куб. м/сут и разработкой проекта СЗЗ.

- Реконструкция канализационных сетей 5,0 км.

- Строительство сетей канализации: самотечных – 1,0 км, напорных – 0,2 км в г.п. Кузнечное.

- Построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения в г.п. Кузнечное.

- Построить очистные сооружения снегосвалки с проектной производительностью не менее 0,05 тыс. куб. м/сут.

### 3.3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

В случае нахождения на территории муниципального образования объекта, обладающего историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющего особое значение для истории и культуры муниципального образования, для наделения его статусом объекта культурного наследия местного (муниципального) значения органам местного самоуправления муниципального образования следует направить в комитет по культуре Ленинградской области документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с целью включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# 3.4. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Разработать том предельно допустимых выбросов муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

- Организовать и озеленить буферные зоны между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

- Благоустроить автодорожную сеть, организовать зеленые защитные полосы вдоль всех транспортных магистралей г.п. Кузнечное.

- Благоустроить места массового отдыха: пляжи на озере Кузнечное и озере Ратное.

- Разработать схему озеленения городского поселения.

- Рекультивировать территории карьеров по мере их отработки с восстановлением природных ландшафтов.

- Организовать вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное (инсинератор) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Российской Федерации

- Привести в соответствие с нормами действующего законодательства существующие спорные участки,  которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

Объекты местного значения поселения

- Разработать корректировку проекта санитарно-защитной зоны ОАО «Гранит-Кузнечное», с уменьшением санитарно-защитной зоны в сторону микрорайона КНИ и микрорайона Пристанционный г.п. Кузнечное.

- Разработать проект санитарно-защитной зоны от КОС микрорайона КНИ, с уменьшением санитарно-защитной зоны в сторону микрорайона КНИ г.п. Кузнечное, реконструкция КОС.

- Установить класс опасности для новых формируемых промышленных площадок: к юго-востоку от микрорайона Ровное – для площадки, расположенной ближе к микрорайону Ровное не выше IV (с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 100 м), на второй площадке предприятий с классом опасности не выше III с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 300 м); на въезде в г.п. Кузнечное – не выше 3-го (с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 300 м);

- Построить шумозащитные экраны и/или организовать дополнительное озеленение:

- в границах населенных пунктов вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала и автомобильных дорог подъезд к ст. Кузнечное и Сапёрное – Мельниково – Кузнечное с уменьшением санитарного разрыва до не более 50 м;

- между ПС № 57 «Кузнечное» и индивидуальной жилой застройкой микрорайона Пристанционный с уменьшением зоны акустического дискомфорта до не более 100 м;

- Установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для озер Кузнечное, Большое и Малое Боровское, Ровенское, Травкино, пролива Рыбацкий;

- Обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное;

- Заключить догов со специализированной организацией и организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Строительство снегосвалки со снегоплавильной установкой площадью 0,2 га с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм.

# 3.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения

- Перенести ПЧ №144 с занимаемой площадки на специально резервируемый участок площадью 0,55 га, восточнее микрорайона «Ровный» со строительством нового здания пожарного депо V класса на 2 пожарных автомобиля.

- Обеспечить пожарную безопасность в лесах путем проведения мониторинга пожарной опасности, формирования средств пожаротушения.

Объекты местного значения поселения

- Не допускать организацию травяных палов в непосредственной близости от лесных массивов.

- Организовать молниезащиту зданий и сооружений в населенных пунктах.

- Очистить территории населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи).

- Поддержание в надлежащем состоянии существующих и проектируемых противопожарных водоемов.

- Создать противопожарный водоем в СНТ «Алмаз» – 1 шт.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- Усовершенствовать систему оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций путем установки электронного табло с бегущей строкой и уличных громкоговорителей в местах массового пребывания людей в г.п. Кузнечное.

- Установить электронные сирены на территории складов взрывчатых веществ ОАО «Гранит-Кузнечное» – 2 шт.

- Создать минерализованные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов г.п. Кузнечное и п. Боровое, а также СНТ «Алмаз» и «Боровое-1».

- Создать противопожарный водоем в СНТ «Боровое-1» – 1 шт.

- Создать оборудованный подъезд (пожарный пирс) на проливе Боровой в п. Боровое.

- Установить системы пожарной сигнализации и автоматические системы пожаротушения на химически и пожароопасных объектах в г.п. Кузнечное.

# 4. Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 3952 | 3952 | 3952 |
| Площадь земель в границах населенных пунктов – всего, из них: | га | 307,1 | 313,0 | 313,0 |
| г.п. Кузнечное | га | 285,6 | 291,5 | 291,5 |
| п. Боровое | га | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 365,1 | 427,6 | 427,6 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Земли лесного фонда | га | 2722,3 | 2722,3 | 2722,3 |
| Земли запаса | га | 298,1 | 229,7 | 229,7 |
| 1.2. Территории в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.21. Территория г.п. Кузнечное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 285,6 | - | - |
| Жилые | га | 56,3 | - | - |
| Общественно-деловые | га | 13,2 | - | - |
| Рекреационные | га | 3,9 | - | - |
| Производственные | га | 9 | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктур | га | 23,6 | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | га | 82 | - | - |
| Кладбищ | га | - | - | - |
| Зеленых насаждений специального назначения | га | 96,5 | - | - |
| Водные объекты | га | 1,1 | - | - |
| 1.2.2. Территория п. Боровое, общая площадь – всего, в том числе: | га | 21,5 | - | - |
| Жилые зоны | га | 10,1 | - | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,2 | - | - |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,1 | - | - |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 7,1 | - | - |
| 1.3. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.3.1. Функциональное зонирование г.п. Кузнечное, общая площадь – всего, в том числе: | га | - | 291,5 | 291,5 |
| Жилые зоны | га | - | 64,3 | 72,3 |
| Общественно-деловые зоны | га | - | 16,4 | 20,7 |
| Рекреационные зоны | га | - | 3,9 | 5,1 |
| Производственные зоны | га | - | 9 | 13,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 25,5 | 25,5 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | 73,5 | 55,5 |
| Зона кладбищ | га | - | 1,3 | 1,3 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 96,5 | 96,5 |
| 1.3.2. Функциональное зонирование п. Боровое, общая площадь – всего, в том числе: | га | - | 21,5 | 21,5 |
| Жилые зоны | га | - | 10,1 | 10,1 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,2 | 0,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 4,1 | 4,1 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 7,1 | 7,1 |
| 1.3.3. Водные объекты | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 4,5 | 4,0 | 4,7 |
| Численность сезонного населения | тыс. чел. | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 16 | 16,5 | 14 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 61 | 54 | 53 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 23 | 29,5 | 34 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 98 | 104 | 124 |
|  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | 58 | 58 | 73 |
|  | % | 59 | 56 | 59 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 38 | 37 | 36 |
|  | % | 39 | 36 | 29 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 2 | 9 | 15 |
|  | % | 2 | 8 | 12 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 2 | 3 |
|  | % | - | 2 | 3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 96 | 95 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 8 | 29 |
|  | % | - | 100 | 100 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | - | - | 15 |
|  | % | - | - | 52 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | - | 8 | 14 |
|  | % | - | 100 | 48 |
| Строительство муниципального жилья (среднеэтажная жилая застройка) | тыс. кв. м | - | - | 15 |
|  | % | - | - | 52 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22 | 26 | 26 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 246 | не менее 211 | не менее 207 |
|  | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 350 | 433 | 427 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Больницы | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | число коек | 60 | не менее 42 | не менее 50 |
|  | на 1000 чел. |  | 13,4 | 10,6 | 10,6 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | всего | число посещений в смену | 150 | не менее 80 | не менее 94 |
|  | на 1000 чел. |  | 33,5 | 20 | 20 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 1 | 1 | 2 |
|  |  | число мест | 400 | 400 | 470 |
|  | на 1000 чел. |  | 89 | 100 | 100 |
| Общедоступные библиотеки | всего | тыс. единиц хранения | 18,1 | не менее 20 | не менее 24 |
|  | на 1000 чел. |  | 4 | 5 | 5 |
| Подростковые клубы | всего | ед. | - | 1 | 2 |
|  |  | кв. м общей площади | - | 60 | 117,5 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 15 | 25 |
| Спортивные залы | всего | кв. м площ. пола | 874 | 1400 | 1645 |
|  | на 1000 чел. |  | 195 | 350 | 350 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 6 | 7,6 | 9,2 |
|  | на 1000 чел. |  | 1,34 | 1,95 | 1,96 |
| Бассейны | всего | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | 235 | 235 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 59 | 50 |
| Предприятия розничной торговли | постоянное население | всего | кв. м торговой площади | 1300 | 1600 | 2287 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 290 | 400 | 486,6 |
|  | сезонное население | всего |  | - | 12 | 40 |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | 40 | 80 |
| Предприятия общественного питания | всего | число мест | 84 | 120 | 188 |
|  | на 1000 чел. |  | 18,8 | 30 | 40 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число рабочих мест | 18 | 28 | 42 |
|  | на 1000 чел. |  | 4 | 7 | 9 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 23,9 | 23,9 | 23,9 (21,2) |
| - федерального значения (с учетом спрямления) | км | 7,2 | 7,2 | 7,2 (4,5) |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| - местного значения | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 7,5 | 8,4 | 9,0 |
| Путепроводы, многоуровневые развязки | шт. | 1 | 1 | 4 |
| АЗС | шт. | - | 1 | 2 |
| Пристани | шт. | 1 | 2 | 3 |
| Базы-стоянки маломерного флота | шт. | 1 | 2 | 3 |
| Автомобильные стоянки длительного времени | шт. | - | - | 2 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год | млн кВт час | 5,2 | 7,0 | 9,4 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1160 | 1750 | 2000 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % | - | - | 70 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в том числе: | млн куб. м /год | - | - | 8,6 |
| тепловые источники | млн куб. м /год | - | - | 7,6 |
| приготовление пищи и горячей воды | млн куб. м /год | - | - | 1,0 |
| 6.2.3. Источники подачи газа | комплект | - | - | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: | Гкал/ час | 9,5 | 10,0 | 12,1 |
| котельные | Гкал/ час | 9,0 | 8,8 | 9,1 |
| автономные источники тепла | Гкал/ час | 0,5 | 1,2 | 2,0 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, в том числе: | тыс. куб. м/сут | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
| на хозяйственно-питьевые цели | тыс. куб. м/сут | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут | 130 | 160-230 | 160-230 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб. м/сут | 0,80 | 1,5 | 1,7 |
| хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сут | 0,80 | 1,5 | 1,7 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,80 | 1,5 | 1,7 |
| 7. Объекты противопожарной безопасности |  |  |  |  |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля | объект (площадь земельного участка) | 1 (0,2) | 1 (0,2) | 1 (0,55) |

# Footnotes

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10 000.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (67,9 га), которые по состоянию на 01.01.2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Сведения об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения муниципального района приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.