|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 5902, факс.+7-812-323 5033; e-mail: enko@enko.spb.ru |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЗНЕЧНОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Кузнечное

2012 г.

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор института С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; архитектор В.С. Семенов |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства Е.Ю. Кононова, при участии А.В. Косарева |
| Природные условия и ресурсы | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПбГУ Г.А. Исаченко, д.б.н. В.Л. Богданов, при участии Р.В. Николаева, инженер-геоморфолог Е.В. Воронцова |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства Т.А. Терехова |
| Краткая характеристика исторического развития. Объекты культурного наследия | канд. архитектуры, советник РААСН В.Р. Крогиус, при участии Е.Ю. Кононовой |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | эколог градостроительства З.Р. Бачерникова, инженер В.В. Авдеев |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

Оглавление

1. Введение	4

2. Анализ современного состояния территории	7

2.1. Краткое описание месторасположения муниципального образования «Кузнечное» на территории субъекта Российской Федерации.	7

2.2. Природно-климатические условия	7

2.3. Современное использование территории	9

2.4. Социально-экономическое развитие	10

2.5. Транспортная инфраструктура	11

2.6. Инженерная инфраструктура	13

3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию и жизнедеятельность населения	17

3.1. Опасные процессы и явления природного характера	17

3.2. Опасные процессы и явления техногенного характера	18

4. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	23

4.1. Решения Генерального плана по совершенствованию планировочной структуры для обеспечения его устойчивого функционирования в условиях ЧС	23

4.2. Предложения по повышению устойчивости функционирования систем инженерного оборудования	23

4.2.1. Водоснабжение, водоотведение	23

4.2.2. Теплоснабжение	24

4.2.3. Газоснабжение	25

4.2.4. Электроснабжение	25

4.3. Объекты и мероприятия гражданской обороны	26

4.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	27

4.4.1. Мероприятия по предупреждению возможных ЧС природного характера	28

4.4.2. Мероприятия по предупреждению возможных ЧС техногенного характера	28

4.4.3. Мероприятия по оповещению населения	30

5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории	32

6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	34

Приложения	35

# 1. Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГО ЧС) выполнен в составе проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Материалы раздела разработаны на основе:

– исходных данных и требований для проектирования раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, подготовленные Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области (рег. № 09-174-4608-идт, исх. №1031-2-4-3 от 30.06.2009 года).

– исходных данных, предоставленных администрацией муниципального образования «Кузнечное» (письмо, исходящий № 176 от 05.03.2009 года);

– технического задания на разработку проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

– проектной документации проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

– проектной документации проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Заказчик – администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Основной целью проектных решений раздела является составление перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), предупреждение ЧС техногенного и природного характера, обеспечение жизнедеятельности, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

При составлении раздела были использованы нормативно-правовые акты Российской Федерации и другие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.),

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 01.04.2012 г.),

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 25.06.2012 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 N 82-О);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010 г.);

- "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010 г.);

- НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

- "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25) (ред. от 23.05.2002);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (ред. от 26.01.2012 г.);

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22.12.2004 N 6218).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов.

# 2. Анализ современного состояния территории

Территориальное планирование, к которому относится генеральный план муниципального образования «Кузнечное», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

# 2.1. Краткое описание месторасположения муниципального образования «Кузнечное» на территории субъекта Российской Федерации.

Муниципальное образование «Кузнечное» находится на севере муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Кузнечное – расположен на северо-востоке Карельского перешейка, вблизи Ладожского озера. К северу, на расстоянии 5 км проходит граница с Республикой Карелия. Расстояние от ст. Кузнечное до города Санкт-Петербург по железной дороге – 155 км, по автомобильной дороге – 165 км.

Муниципальное образование «Кузнечное» граничит с Севастьяновским сельским поселением муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и с Хийтольским сельским поселением Лахденпохского муниципального района Республики Карелия. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Кузнечное» 3952 га (около 1 % от площади муниципального образования Приозерский муниципальный район).

По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения муниципального образования «Кузнечное» составила 4,473 тыс. чел. (7 % населения муниципального образования Приозерский муниципальный район).

Областным законом от 01.08.2004 № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» муниципальному образованию был присвоен статус городского поселения. Система расселения городского поселения представлена двумя населенными пунктами: одним городским и одним сельским. Согласно указанному выше закону, помимо собственно городского поселка Кузнечное, в городское поселение входит поселок Боровое с численностью населения 6 чел. Городской поселок Кузнечное является административным центром городского поселения. В п. Боровое нет объектов производственной и социальной инфраструктуры. Население п. Боровое работает и пользуется услугами объектов обслуживания в г.п. Кузнечное.

Климат территории – умеренный, переходный от морского к континентальному. Муниципальное образование «Кузнечное» имеет выход к Ладожскому озеру, на его территории имеются крупные озера: Кузнечное, Большое Боровское, Травкино. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями строительного камня, блочного камня, гнейсо-гранитов. Ресурсный потенциал поселения дополняют лесные ресурсы.

Городской поселок Кузнечное является монопрофильным населенным пунктом. Приоритетной в экономике муниципального образования «Кузнечное» является добывающая промышленность. Самое крупное промышленное предприятие городского поселения – ОАО «Гранит-Кузнечное».

# 2.2. Природно-климатические условия

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до минимальных значений (менее 0,5 м/с) в июле. Воздушные массы, приходящие с юго-запада, приносят летом часто влажную пасмурную и умеренно-дождливую погоду, зимой – значительное потепление и оттепели. Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория муниципального образования «Кузнечное» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

На востоке муниципальное образование «Кузнечное» имеет выход к Ладожскому озеру. Почти все озера муниципального образования находятся в понижениях рельефа. Многие озера соединены между собой реками-протоками. Среди озер есть как мелководные, интенсивно зарастающие, так и относительно глубокие, до 20 м. Самые значительные озера в муниципальном образовании «Кузнечное»: Кузнечное, Большое Боровское, Травкино, Верхнее Подосиновское, Ровенское. Озера Большое Боровское и Ровенское входят в Вуоксинскую озерно-речную систему.

Рассматриваемая территория характеризуется густой гидрографической сетью, часть из которой входит в озерно-речную систему Вуокса. Поселение обладает значительными запасами пресной воды. Наблюдается эвтрофирование водоемов за счет как природных факторов, так и антропогенного влияния.

Особенностью геолого-геоморфологического строения территории муниципального образования «Кузнечное» являются выходы на поверхность древних (докембрийских) горных пород: гранитов, диабазов, гнейсов, кристаллических сланцев.

Большая часть территории городского поселения представляет собой ряд холмов и гряд, вытянутых с северо-запада на юго-восток и разделенных ледниковыми долинами, наполненными водой. По берегам Ладоги образовались узкие заливы – шхеры, берега которых сложены кристаллическими породами.

Территория муниципального образования «Кузнечное» характеризуется пересеченным рельефом.

На территории г.п. Кузнечное, выделяются:

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 20 % территории поселка) – представляют собой дренированные равнины, сложенные устойчивыми грунтами. Глубина залегания грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. Абсолютные отметки высоты 25-45 м.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 75 %):

– Плоские переувлажненные равнины. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками. В понижениях характерны процессы заболачивания. Грунтовые воды размещены близко к поверхности земли;

– Выходы скальных, валунно-глыбовых пород на поверхность, местами уклоны поверхности могут достигать 20 %. Грунты оснований сложены кристаллическими породами, местами перекрытыми маломощным чехлом элювия и делювия, представленных валунными супесями и суглинками;

– Уклоны поверхности до 20 %.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 5 %):

– Уклоны поверхности более 20 %;

– Заболоченные участки понижений, а также вследствие нарушения стока, отсыпке отвалов и пр.;

– Болота с мощностью торфа более 0,5 м;

– Территории карьеров.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению – в соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых.

# 2.3. Современное использование территории

Современная планировочная ситуация муниципального образования «Кузнечное» сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Основные планировочные оси представлены транспортными коммуникациями. В меридиональном направлении это – железная дорога, вдоль которой исторически образовывалась жилая и производственная застройка. В широтном направлении – автомобильная дорога на п. Севастьяново, к северу от которой образован основной жилой микрорайон г.п. Кузнечное с капитальной жилой застройкой малой (до 4 эт.) и средней этажности (5 эт.).

В состав городского поселения входят два населенных пункта – Кузнечное и Боровое. Г.п. Кузнечное – населенный пункт промышленной специализации горнодобывающей отрасли и административный центр муниципального образования «Кузнечное».

Возникновение поселка тесно связано с разработкой гранитных карьеров. Это предопределило его местоположение – в центре между промышленными территориями основного градообразующего предприятия ОАО «Гранит-Кузнечное», занимающегося добычей гранитной массы и переработкой ее на щебень. Санитарно-защитные зоны от промышленных территорий («Производство №1», «Производство №2», «Производство №3», «Карьер №1», «Карьер №2», «Карьер №3» ограничивают его территориальное развитие в северо-западном, южном и восточном направлениях.

Поселок практически со всех сторон окружен защитными лесами. Только на западе и востоке небольшими по площади участками примыкают земли сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах городского поселка Кузнечное включают в себя:

– селитебные территории в северной части (по обе стороны вдоль железной дороги);

– коммунально-складские территории (хозяйственные постройки: гаражи, сараи и т.п.);

– земли железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала, проходящей с юга на север;

– огороды, залесенные и заросшие кустарником территории.

Селитебные территории представлены тремя жилыми образованиями:

• Микрорайон Ровное, это сформировавшаяся центральная часть поселка с капитальной мало- и среднеэтажной застройкой с инженерным обустройством, здесь сосредоточен основной жилой фонд поселка;

• Микрорайон КНИ, расположенный между производственной площадкой и линией железной дороги (к западу от нее), с малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

• Микрорайон Пристанционный, расположенный в 500-800 м к юго-западу от микрорайона Ровное, с малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой, вытянутой вдоль железной дороги.

Основные планировочные ограничения для территориального развития городского поселка:

– на севере, юге и юго-востоке – санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от промышленных территорий;

– на западе – санитарные разрывы от транспортных коммуникаций.

# 2.4. Социально-экономическое развитие

Население

По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения муниципального образования «Кузнечное» составила 4,473 тысяч человек. По сравнению с переписями 1989 года (5028 человек) и 2002 года (4738 человек) численность населения г.п. Кузнечное сократилась.

В последние годы естественный прирост населения отрицательный. Миграция в последнее время характеризуется незначительными величинами и мало влияет на численность населения муниципального образования.

Половая структура населения поселения характеризуется преобладанием женщин, что характерно для большинства территорий страны.

Возрастная структура населения муниципального образования «Кузнечное» в целом незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность молодежи.

Трудовые ресурсы

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится 61 % от общей численности населения. Показатель демографической нагрузки составляет порядка 570 чел. на 1000 трудоспособных. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы сокращается и в 2010 году составил 0,26 % от численности экономически активного населения.

Развитие экономической базы

В настоящее время в экономике муниципального образования «Кузнечное» промышленность занимает ведущее место. Здесь находится 4 промышленных предприятия, кадры которых составляют почти 80 % от числа занятых во всех сферах экономики. Приоритетной является добывающая промышленность, где работает около 1,5 тысяч человек. Самое крупное промышленное предприятие поселка – ОАО «Гранит-Кузнечное» производит и реализует гранитный щебень. Добычей нерудных полезных ископаемых занимаются также малые предприятия ЗАО «Ояярви» и ООО «Кузнечное-2».

Второй по значимости и численности работающих отраслью промышленности является производство и распределение электроэнергии, тепла и воды, представленная МП «ЖКХ МО «Кузнечное», с численностью занятых – около 160 человек.

Обрабатывающая промышленность представлена одним предприятием ООО «Камнеобрабатывающий завод «Кузнечное» (ООО «КОЗ «Кузнечное»), работающим на привозном сырье, где занято более 100 человек.

В сельском хозяйстве и рыбоводстве суммарно занято не более 25 человек.

Формируясь в качестве центра муниципального образования, г.п. Кузнечное приобрел важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения. В последнее время развилась сфера торговли, в которой занято около 90 человек.

Современные показатели по распределению занятых в экономике муниципального образования «Кузнечное» приведены в таблице 1.

Таблица 1

Численность занятых по сферам экономики, в %

| Отрасли экономики | Существующее положение |
| --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 64 |
| Обрабатывающие производства | 6 |
| Производство и распределение электроэнергии, тепла и воды | 7 |
| Строительство | менее 1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 4 |
| Гостиницы и рестораны | 1 |
| Транспорт и связь | 4 |
| Финансовая деятельность | менее 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, государственное управление | 1 |
| Образование | 5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | менее 1 |
| Рыболовство, рыбоводство | 1 |
| Итого: | 100 |

Важную роль в экономике муниципального образования «Кузнечное» играет развитие малого и среднего бизнеса, который представлен более 60 действующими предприятиями. Наиболее распространенными видами деятельности малого предпринимательства являются торговля, общественное питание, сфера услуг. В сфере малого и среднего бизнеса занято около 320 человек.

Инвестиционная деятельность осуществляется градообразующими предприятиями и направлена на модернизацию производственных мощностей. Ежегодный объем инвестиций за последние годы составил около 30 % от инвестиций в целом по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район.

# 2.5. Транспортная инфраструктура

Кузнечное – важный транспортный узел, являющийся последним крупным населенным пунктом Ленинградской области перед границей с Республикой Карелия.

Внешние транспортные связи муниципального образования «Кузнечное» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и транспорт

Сеть автомобильных дорог представлена дорогами федерального, регионального и местного значения.

В восточной части муниципального образования с юга на север проходит автомобильная дорога Санкт-Петербург – Сортавала, получившая в 2008 году статус федеральной. Автомобильная дорога связывает город Санкт-Петербург с Республикой Карелия (гг. Сортавала, Петрозаводск). Техническая категория – III, среднесуточная интенсивность в районе муниципального образования 2630 приведенных единиц.

Также по территории муниципального образования проходят две дороги регионального значения:

- Сапёрное – Мельниково – Кузнечное;

- подъезд к ст. Кузнечное.

Полный список автодорог указан в таблице 2.

Таблица 2

Титульный список автодорог муниципального образования «Кузнечное»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Максимальная интенсивность, привед. ед./сут | Техническая категория | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тв. | грунт. |
| Федерального значения |
| 1 | А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола») | 7,2 | 3522 | III | 7,2 | - |
| Регионального или межмуниципального значения |
| 2 | Сапёрное – Мельниково – Кузнечное | 2,1 | 904 | IV | 2,1 | - |
| 3 | Подъезд к ст. Кузнечное | 3,2 | 2282 | III | 3,2 | - |
| Местного значения |
| 4 | А/д от а/д подъезд к ст. Кузнечное до а/д А-121 «Сортавала» (147+700) | 2,2 | - | - | 1,6 | 0,6 |
| 5 | А/д от мкр. КНИ до а/д А-121 «Сортавала» (154+355) | 4,6 | - | - | 1,3 | 3,3 |
| 6 | А/д от а/д А-121 «Сортавала» до п. Боровое | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 7 | А/д от А-121 «Сортавала» до ст. I подъема оз. Ладожское | 0,6 | - | - | - | 0,6 |

Общее количество зарегистрированных автомобилей в муниципальном образовании – 1558 единиц. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями высок и составляет порядка 290 единиц на 1000 жителей.

На территории муниципального образования находится одно автотранспортное предприятие ОАО «Гранит-Кузнечное», насчитывающее свыше 50 единиц.

Железнодорожный транспорт

По центру с юга на север г.п. Кузнечное пересекает железная дорога Санкт-Петербург – Сортавала. Участок Приозерск – Кузнечное является электрифицированным. Курсируют электропоезда Санкт-Петербург – Кузнечное, Кузнечное – Сортавала, также транзитом проходит поезд дальнего следования Санкт-Петербург – Костомукша.

Г.п. Кузнечное является крупным железнодорожным узлом. Кроме узловой станции, на рассматриваемой территории находится большое количество подъездных путей к промышленным объектам ОАО «Гранит-Кузнечное», а также ответвление к причалу на берегу Ладожского озера, принадлежащему этой же компании.

На территории городского поселка находятся два переезда через железнодорожное полотно (на а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное и на а/д к СНТ «Боровое»). Другие пересечения железнодорожных и подъездных путей с улично-дорожной сетью городского поселка представлены неохраняемыми переездами.

Водный транспорт

В заливе Гладкий Ладожского озера около мыса Ровный располагается грузовой причал ОАО «Гранит-Кузнечное», который используется для перевалки гранита с железной дороги на баржи для дальнейшей транспортировки к местам сбыта.

Также около мыса Ровный находится лодочный причал со стоянкой лодок, катеров и другого маломерного флота.

Улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт

Главной планировочной особенностью г.п. Кузнечное является его историческое разделение на 3 части (центр г.п. Кузнечное (микрорайон Ровное), микрорайон КНИ и привокзальная часть (микрорайон Привокзальный)). Улично-дорожная сеть каждой части поселка отдельно представляет собой преимущественно прямоугольную планировочную схему. Связь между раздельными частями поселка обеспечивают автодороги регионального и местного значения.

Основными магистральными улицами, по которым в основном осуществляется движение транспорта в поселке являются: Юбилейная, Пионерская, Зеленая, Привокзальная, Приозерское шоссе, Зеленая, Гагарина.

Протяженность улично-дорожной сети в пределах застройки в г.п. Кузнечное составляет порядка 6 км, в п. Боровое – 1,5 км.

В пределах муниципального образования имеется один автодорожный путепровод на а/д Кузнечное – Берёзово.

# 2.6. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Кузнечное» осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории муниципального образования расположены ПС 110/35/10 кВ № 57 «Кузнечная», ПС 110/10 кВ № 415 «152 км» и ПС 35 кВ «ДСЗ». По рассматриваемой территории проходят ВЛ напряжением 110 кВ и 35 кВ.

В границах муниципального образования «Кузнечное» планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 10, 35 и 110 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 Вольт охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: для линий напряжением 110 кВ – 20 м, для линий напряжением 35 кВ – 15 м, для линий напряжением 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Распределение электроэнергии по потребителям муниципального образования: городского поселка Кузнечное, поселка Боровое и садоводств осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Один фидер «Берёзово», работает на напряжении 6 кВ и питается от РП-6 кВ «Ровное».

Газоснабжение

Природного газа в поселении нет, газификация осуществляется на базе использования сжиженного газа – на территории г.п. Кузнечное и п. Боровое находится ряд резервуарных и шкафных газобаллонных установок.

ОАО «Газпром» разработана «Схема газоснабжения Приозерского района», в которой предусматривается газификация муниципального образования «Кузнечное».

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования «Кузнечное» осуществляется от котельных. Информация о котельных городского поселения представлена в таблице 3.

Таблица 3

Техническое состояние котельных

| № | оборудование | установленная мощность Гкал/ч | подключенная нагрузка Гкал/ч | Год ввода | % износа | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |
|  | КЕ 6,5/14-1 | 16,56 | 11,2 | 1963 | 42 | мазут |
|  | ДЕ10/14-1 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР10/13-1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 |
|  | ДКВР 4/13-2 | 10,25 | 4,3 | 1969 | 54 | мазут |
|  | ДКВР 6,5/13-1 |  |  |  |  |  |
|  | Е 1/9М |  |  |  |  |  |

Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная. Протяженность тепловых сетей в г.п. Кузнечное – 14,9 км (в 1-трубном исполнении), степень износа теплопроводов – 35 %; в микрорайоне КНИ протяженность тепловых сетей – 6,006 км (в 1-трубном исполнении), степень износа – 60 %.

Схема тепловых сетей тупиковая, горячее водоснабжение решено самостоятельными сетями от источника. Процент охвата централизованным теплоснабжением населения составляет 96,4 %.

В п. Боровое отопление печное. Садоводства муниципального образования «Кузнечное» отапливаются от собственных источников теплоты.

Водоснабжение

Водоснабжение г.п. Кузнечное (микрорайоны Ровное и КНИ) осуществляется из Ладожского озера (северная часть залива Гладкий).

Водозаборные сооружения состоят из ряжевого оголовка, расположенного в заливе Гладкий на расстоянии 80 м от уреза воды, двух всасывающих стальных трубопроводов Д=250 мм, длиной 90 метров, водоприемного колодца с насосной станцией I подъема, оборудованной насосами RITZ 250 (2 шт.), подающей воду на очистные сооружения (ВОС) производительностью 5,0 тыс. куб. м/сут.

Состав ВОС: смеситель вихревого типа, осветлители со взвешенным слоем осадка коридорного типа, 4 скорых фильтра, 2 резервуара чистой воды (РЧВ), гидролизная установка МБЭ-50, насосные группы высокого и низкого давления. Узел коагуляции отсутствует. Вода подается для отстаивания в осветлители и далее на скорые фильтры.

Обеззараживание водопроводной воды осуществляется гипохлоритом натрия.

Очищенная и обеззараженная вода подается в РЧВ, из которых направляется в распределительную водопроводную сеть.

Из поселкового водопровода подается вода для промышленных предприятий: ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «КОЗ «Кузнечное»» в количестве 190 тыс. куб. м/год (~ 500 куб. м/сут).

Протяженность магистральных водоводов – 17,22 км, уличной сети – 3,6 км.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения определены на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Разработан проект «Реконструкция системы водоснабжения г.п. Кузнечное».

Водоснабжение п. Боровое, входящего в состав муниципального образования «Кузнечное», осуществляется из шахтного колодца. На территории садоводческих объединений население пользуется колодцами.

Водоотведение

В настоящее время в муниципальном образовании «Кузнечное» существуют две централизованные системы водоотведения: в микрорайоне Ровное и микрорайоне «КНИ», дождевая канализация отсутствует.

Микрорайон Ровное

Протяженность канализационных сетей микрорайона, находящихся в эксплуатации с 1976 года, составляет 9,5 км, в том числе 8,2 км – напорный коллектор. Диаметр сетей 150–300 мм, износ составляет 70 %. Общесплавная сеть канализации протяженностью 4,5 км требует замены в объеме 30 %.

Наиболее проблемным участком канализационной сети является напорный коллектор протяженностью 4,1 км, одна из ниток которого не эксплуатируется ввиду аварийного состояния. Вторая нитка трубопровода имеет многочисленные порывы и осевые смещения.

В эксплуатации с 1976 года находятся также две канализационные насосные станции КНС № 1, № 2, имеющие износ 70 %. Техническое состояние строительных конструкций и оборудования КНС неудовлетворительное, требуется ремонт. На КНС № 1 установлены насосы СМ 150-25-125 (3 шт.), на КНС № 2 – СМ 250-22 (2 шт.).

Сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения микрорайона (КОС), проектной производительностью 4,5 тыс. куб. м/сут. КОС введены в эксплуатацию в 1975 году, износ составляет 70 %, требуется реконструкция.

Состав КОС: приемная камера, горизонтальные песколовки (2 шт.), двухъярусные отстойники (4 шт.), аэрофильтры (2 шт.), вторичные отстойники (3 шт.), иловая насосная станция, хлораторная, ерш-смеситель, рециркулятор, иловые и песковые площадки. Техническое состояние большей части сооружений неудовлетворительное, требуется ремонт и реконструкция.

Сброс стоков после очистки осуществляется в озеро Большое Боровское (северо-западная часть озера).

Микрорайон «КНИ»

Протяженность канализационных сетей микрорайона, находящихся в эксплуатации с 1964 г., составляет 3,22 км. Диаметр сетей 150–250 мм, техническое состояние неудовлетворительное, износ составляет 100 %. Имеют место многочисленные аварийные ситуации с выбросом сточных вод на рельеф.

Сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения микрорайона, проектной производительностью 0,2 тыс. куб. м/сут. КОС перегружены в 1,5 раза по сравнению с проектной производительностью.

КОС введены в эксплуатацию в 1973 году, износ составляет 85 %. Очистка биологическая, состав сооружений: приемная камера, двухъярусный отстойник, биофильтр, вторичный отстойник, хлораторная, ерш-смеситель, иловые площадки.

За период эксплуатации КОС капитальных ремонтов, технического перевооружения, модернизации не проводилось, в настоящее время техническое состояние неудовлетворительное. Существующая технология очистки не может обеспечить качество очистки стоков до уровня современных требований.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в озеро Ровенское (юго-восточная часть озера).

Предприятия ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «КОЗ «Кузнечное»» отводят сточные воды на поселковые очистные сооружения в объеме 160 тыс. куб. м/год (~ 450 куб. м/сут.)

Разработана проектная документация:

- Рабочий проект «Поселок Кузнечное Приозерского района. Реконструкция КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС».

- Рабочий проект «Реконструкция канализационных сетей на участках – ул. Пионерская, ул. Новостроек поселка Кузнечное Приозерского района».

Ливневая канализация в муниципальном образовании «Кузнечное» существует, но находится в неудовлетворительном состоянии и не может обеспечить в полном объеме отвод талых и дождевых вод. Очистка поверхностных стоков не производится.

Канализационные стоки п. Боровое собираются в выгребные ямы.

Канализационные стоки от садовых и дачных товариществ собираются в выгреба и локальные септики.

Связь и информатизация

Обеспечение средствами связи муниципального образования «Кузнечное» осуществляется филиалом ОАО «Ростелеком». В муниципальном образовании «Кузнечное» имеются 2 АТС с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 776 номеров.

Проводное радиовещание осуществляется от радиоузла мощностью 400 Вт, количество радиоточек – 125.

Практически вся территория муниципального образования «Кузнечное» покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории городского поселения имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

# 3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию и жизнедеятельность населения

Опасности природного и техногенного характера в границах муниципального образования обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

# 3.1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления и процессы

Территория муниципального образования подвержена воздействию неблагоприятных метеорологических условий, которые характерны для всей территории Ленинградской области. На территории поселения опасность представляют: шквалистые и ураганные ветра, сильные морозы, сильные снегопады, ливневые дожди, крупный град, гололед, обледенение, засуха в летний период.

Таблица 4

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС,

характер их действий и проявлений (в соответствии с ГОСТом 22.0.06-95)

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории. |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| Гололед | Гравитационный. Динамический. | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| Град | Динамический | Удар |
| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |

Сильные ветра приводят к обрыву линий электропередач, срывают крыши с домов, приводят к разрушению легких построек, повреждению оборудования на производственных объектах, представляют угрозу жизни населения. Сильные ветры способствуют подпору воды в устьях рек, ломают и вырывают с корнем деревья. После прохождения сильных шквалистых ветров могут образовываться завалы на дорогах, возникать пожары от короткого замыкания при авариях на электросетях.

Сильные снегопады в сочетании с ветрами способствуют развитию метелей в зимний период. В результате возможно нарушение связи, прекращается подача электроэнергии, тепла, воды. Метели существенно ухудшают видимость на автодорогах, приводят к образованию снежных заносов, в результате возрастает уровень ДТП.

Сильные снегопады и обледенения приводят к скоплению масс снега и льда, которые осуществляют нагрузку на конструктивные элементы зданий и могут привести к их обрушению.

Продолжительные ливневые дожди приводят к повышению уровня подземных вод, подтоплению отдельных территорий, приводят к вымоканию (гибели) зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий в садоводческих и на огородных участках граждан. Сильные дожди зачастую могут сопровождаться градом размером до 5 мм.

Природные пожары

Большая часть территории муниципального образования «Кузнечное» занято лесами (земли лесного фонда – 2000 га) – хвойными и смешанными.

Основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем населения в местах сбора грибов и ягод, отдыха, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров, возникающих от грозовых разрядов, приходится всего 2 %. Вероятность возникновения природных пожаров возрастает в засушливые годы с аномально жарким летом и засушливой осенью.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

Для населения, находящегося в границах объекта проектирования, опасность лесных пожаров (быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное задымление), может проявляется в угрозе задымления, что может привести к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Кроме этого, возможно непосредственное воздействие на людей, на их имущество, уничтожение примыкающих к лесным массивам предприятий.

# 3.2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

промышленные аварии и катастрофы на:

- взрывопожароопасных объектах;

- химически опасных объектах.

аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

опасные происшествия на транспорте:

- автомобильный;

- железнодорожный;

- водный.

аварии на системах жизнеобеспечения

- котельные и теплосети;

- водопроводные и канализационные сети;

- сети электроснабжения.

Аварии на химически опасных объектах

На территории складов ОАО «Гранит-Кузнечное» расположен пункт приготовления невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ.

Также в зону возможного химического заражения попадает железнодорожная станция «Кузнечное», через которую осуществляется перевозка АХОВ.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

К пожаро-, взрывоопасным объектам на рассматриваемой территории относятся:

– склады взрывчатых веществ;

– котельные.

В настоящее время, на территории муниципального образования расположены следующие потенциально-опасные объекты:

– Железнодорожная станция «Кузнечное» – ж/д станция 1 категории – выполняется перевозка взрывчатых веществ, горюче-смазочных веществ (далее ГСМ) и аварийных химически опасных веществ (далее АХОВ);

– ОАО «Гранит-Кузнечное» – взрывчатые вещества, ГСМ – промышленные площадки (карьеры) предприятия;

– Котельная №1 и котельная №2 муниципального предприятия «ЖКХ муниципального образования Кузнечное».

На рассматриваемой территории функционируют котельные, расположенные на территории предприятия ОАО «Гранит-Кузнечное».

Проектом предусматривается строительство газопровода, который является пожаро-, взрывоопасным объектом.

Взрывы и пожары возможны в жилых зданиях, хозяйственно-бытовых строениях, а также на территории садоводств.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

По данным, предоставленным отделом ГОЧС Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район, к основным пожаро-, взрывоопасным объектам на территории городского поселения относятся:

- склад ВМ (взрывчатый материал) №1 ДОАО (Дочернее открытое акционерное общество) 458 КНИ (комбинат нерудных ископаемых);

- постоянный поверхностный расходный склад ВМ № 3 (вместимостью 120 т).

Перечисленные объекты расположены в лесу в 1,5 км от г.п. Кузнечное. На складе хранятся: аммонит, граммонит 79/21, гранипор ВГ, детонирующий шнур, электродетонаторы, неэлектрические системы инициирования, сигнальные патроны (ракеты). Суммарное количество одновременно находящихся ОВ (опасное вещество) на объекте – 120 тонн. На складе № 1 находится 60 тонн ВВ (взрывчатое вещество), на складе №3 – также 60 тонн. Границы опасной зоны составляют 600 м.

При возникновении взрыва в хранилище ВВ № 1 ОАО «Гранит-Кузнечное» радиус зоны смертельного поражения составит 106 м, радиус зоны возможного опасного воздействия на человека 587 м, разрушение малостойких каменных и деревянных зданий – 184 м. В зону возможных смертельных поражений попадет до 27 человек, в зону возможного травмирования – до 1 человека.

Опасные происшествия на транспорте

По территории муниципального образования «Кузнечное» проходят железнодорожные и автомобильные дороги: железная дорога «Санкт-Петербург – Сортавала» и автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Сортавала», по которым осуществляются перевозки опасных грузов (отражены в графических материалах проекта). Транспортировка опасных грузов осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, по автомобильным и железным дорогам, пересекающим жилую застройку, а также расположенным в промышленных зонах.

На железнодорожном транспорте причиной возникновения ЧС являются эксплуатационно-технические неисправности в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также при нарушении перевозок потенциально опасных грузов. Наиболее опасно возникновение ЧС на участках железной дороги, проходящих через населенные пункты. Жилые дома расположены на расстоянии менее 50 м от железнодорожного полотна, что представляет серьезную опасность для проживающего там населения в случае возникновения ЧС с участием большого количества опасного вещества.

Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит большое количество ДТП. В случае возникновения ДТП со спецавтотранспортом, перевозящим радиоактивные отходы, АХОВ, нефтепродукты может возникнуть зона локального радиоактивного (химического) загрязнения (радиусом 100-150 м и уровнем радиации до 0,5 мкР/ч) местности, возникнуть пожар.

Опасности на транспорте в первую очередь связана с аварийными ситуациями при перевозке различных АХОВ (в основном перевозят хлор и аммиак), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором		46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком	54 куб. м;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

2. Толщина свободного разлития 		 0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 5

| № п/п | Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 куб. м | 8 куб. м | 54 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. м |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ – 14,5 куб. м;

- ГСМ – 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с		 - СУГ – 73 куб. м;

- ГСМ – 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС			 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 6

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения.

Коммуникации трубопроводного транспорта, в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Аварии на системах жизнеобеспечения

По статистическим данным за период с 2006 по 2010 год высок уровень возникновения аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения. Аварии на тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях связаны с высоким уровнем изношенности оборудования, действием неблагоприятных метеорологических условий, с нарушением правил эксплуатации. Аварии на инженерных сетях приводят к нарушению поступления тепла, электричества к потребителю, что обуславливает большой материальный ущерб.

# 4. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

# 4.1. Решения генерального плана по совершенствованию планировочной структуры для обеспечения его устойчивого функционирования в условиях ЧС

- Рациональное природопользование на территории муниципального образования – сохранение оптимального баланса земель различных категорий с целью охраны окружающей среды, развитие добычи и переработки полезных ископаемых, проведение рекультивации нарушенных территорий, охрана лесных и водных ресурсов;

- Благоустройство территории муниципального образования «Кузнечное» – строительство и ремонт улично-дорожной сети, модернизация инженерных систем, строительство развязки в разных уровнях на месте существующего железнодорожного переезда;

- Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое жилищное строительство в необходимых объемах;

- Организация оптимальной системы обслуживания, соответствующей нормативным требованиям;

- Развитие инфраструктуры сферы отдыха и туризма, в том числе, водного, обустройство городского пляжа;

- Формирование новых производственных площадок для размещения промышленных предприятий.

- Выделение территорий для расширения существующих гранитных карьеров.

- Формирование общественно-деловой зоны южнее микрорайона Ровное вдоль автодороги на Севастьяново, в составе которой разместятся многофункциональный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница, рынок, автостанция.

- Выделение новой площадки для размещения пожарного депо при въезде в городской поселок Кузнечное.

# 4.2. Предложения по повышению устойчивости функционирования систем инженерного оборудования

# 4.2.1. Водоснабжение, водоотведение

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Схема водоснабжения (существующая и проектная) – кольцевая, водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами.

Выход из строя системы водоснабжения влечет за собой остановку предприятий и прекращение выпуска продукции. В целях жизнеобеспечения населения и обеспечения устойчивой работы объектов экономики необходимо:

- предусмотреть подземную прокладку всех линий водопроводов;

- организовать оборотное водоснабжение с повторным использованием воды для технических целей.

Резервуары чистой воды, в соответствии с п.4.11 СНиП 2.01.51-90, имеют объем, обеспечивающий 3-х суточный запас питьевой воды по норме не менее 10 л/сут на человека. Резервуары чистой воды оборудуются вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметичными люками и приспособлениями для разлива воды в передвижную тару.

Для целей пожаротушения используется неприкосновенный запас воды, хранящийся в резервуарах чистой воды.

Имеющиеся на промышленных предприятиях технические системы водоснабжения могут использоваться для наружного пожаротушения этих предприятий. Также для наружного пожаротушения можно использовать городские водоемы, с обязательным устройством пожарных подъездов к ним.

Принять расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 14):

- водопровод и напорная канализация – 5 м:

- самотечная канализация (бытовая и дождевая) – 3 м.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, принять от крайних водоводов, прокладываемых в сухих грунтах, не менее 10 м при диаметре до 1000 мм.

Водоотведение.

Для развития и устойчивой работы систем канализации необходимо:

- строительство и реконструкция сооружений биологической очистки и канализационных сетей.

- реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей.

- согласно производственной программе постоянно проводить мероприятия по техническому ремонту и обслуживанию трубопроводов, запорной арматуры и оборудования.

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий, максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее транспортировки и потребления.

# 4.2.2. Теплоснабжение

Обеспечение устойчивого и бесперебойного теплоснабжения может быть достигнуто на базе оптимизации работы систем теплоснабжения и поэтапной модернизации всех элементов систем теплового хозяйства:

- перевооружение существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- сооружение перемычек между котельными (закольцовка сетей);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от нескольких котельных. Теплоисточники рассредоточены. Такая дислокация снижает вероятность их одновременного поражения.

Система теплоснабжения закрытая; прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, канальная. Схема тепловых сетей предусматривает возможность их резервирования по смежным магистралям (для обеспечения надежности системы теплоснабжения).

Сохранность системы теплоснабжения с точки зрения защиты и жизнеобеспечения населения в особый период достигается следующими мероприятиями:

- в здания медицинских учреждений предусматривается двусторонняя подача тепла или местный резервный источник, с целью исключения перерыва в работе в особый период.

- все помещения, приспосабливаемые под защитные сооружения, обеспечиваются системами отопления и вентиляции, поддерживающими необходимые условия для пребывания в них укрываемых людей, с учетом использования этих систем в мирное время.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» пункт 2.14, воздухоснабжение убежищ в зависимости от возможных разрушений осуществляется по двум режимам: чистая вентиляция (1 режим) и фильтровентиляция (2 режим).

# 4.2.3. Газоснабжение

Обеспечение устойчивого функционирования системы газоснабжения достигается осуществлением следующих мероприятий:

- головное сооружение – ГРС расположена в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 п.4.23;

- в газораспределительной станции (ГРС), газорегуляторных пунктах (ГГРП, ГРП) предусмотрена установка отключающих устройств;

- в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, п.4.24 предусматривается возможность отключения как всей системы газоснабжения в целом, так и ее отдельных элементов с помощью отключающих устройств, срабатывающих от импульса ударной волны.

- на случай повреждения источников газоснабжения, газопроводов бытового назначения рекомендуется иметь запас газа в баллонах;

- предприятиям, использующим газ для технологических, нужд следует создавать запасы альтернативных видов топлива;

Создание взаиморезервируемой системы газопроводов путем их кольцевания и устройства перемычек между тупиковыми газопроводами создает устойчивость и надежность работы всей системы.

Следующие требования соблюдаются при проектировании новых и при реконструкции действующих газовых сетей:

- надземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газорегуляторных пунктов (ГРП) оборудуются (пункт 4.25) подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств для обеспечения непрерывности подачи газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части сооружений.

- прокладка подземных газопроводов выполняется из спокойной малоуглеродистой стали с весьма усиленной изоляцией. Глубина заложения газопроводов должна обеспечить их защиту от механических повреждений. Долговечность газовых сетей достигается устройством электрохимической защиты от блуждающих токов.

# 4.2.4. Электроснабжение

Схема электроснабжения должна учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи. Не отключаемые в военное время объекты должны, как правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров (источников) питания. Также для этих объектов должны быть предусмотрены автономные источники питания. Электроснабжение водозаборов следует осуществлять от двух независимых источников, один из которых автономный. Целесообразно провести мероприятия по защите существующих и строительству резервных подстанций с размещением приборов и распределительной аппаратуры в защитных сооружениях.

Воздушные сети электроснабжения следует перевести в кабельные с прокладкой в земляной траншее.

Для территории муниципального образования «Кузнечное» необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке. Светомаскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения.

В режиме частичного затемнения предусматривается завершение подготовки к введению полного затемнения. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В соответствии п.96 СНиП 2.01.51-90 режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 минуты.

В режиме полного затемнения городской транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

# 4.3. Объекты и мероприятия гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (п. 2.1 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защита населения за пределами зон разрушения в не категорированных городах и населенных пунктах предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых в течение до 2-х суток. Кроме защиты от радиоактивного заражения, ПРУ защищает от светового излучения, уменьшает воздействие ударной волны, значительно снижает воздействие проникающей радиации, а также защищает от полива жидкими отравляющими веществами и частично от химических и биологических аэрозолей.

Защитные сооружения ГО должны использоваться для нужд объектов экономики и обслуживания населения.

Фонд защитных сооружений накапливается планомерно.

Для рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) предприятий фонд ЗС ГО создается на территории этих предприятий или вблизи них (при соблюдении радиуса доступности, допускается устройство ПРУ для группы предприятий), а для остального населения – на территории жилой застройки.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309.

Фонд защитных сооружений гражданской обороны на территории города муниципального образования «Кузнечное» представлен противорадиационными укрытиями разных групп.

Перечисленные укрытия в большинстве своем требуют ремонта и дооборудования.

Исходя из того обстоятельства, что постоянное население муниципального образования «Кузнечное» составляет 4,5 тыс. чел., а на расчетный счет ожидается 4,7 тыс. человек, необходимо увеличение количество мест в ПРУ (проектная вместимость), для обеспечения укрытия населения, проживающего на территории муниципального образования «Кузнечное».

Для муниципального образования «Кузнечное» предлагается предусмотреть противорадиационные укрытия (ПРУ) для защиты персонала предприятий в количестве необходимом для укрытия НРС предприятий, и на площадках нового жилищного строительства (в соответствии с п.2 СНиП 2.01.51-90), что позволит пополнить фонд защитных сооружений противорадиационными укрытиями, отвечающими современным требованиям.

В качестве противорадиационных укрытий, в первую очередь, используются подвалы зданий, подполья домов, погреба, овощехранилища, помещения жилых и производственных зданий, специально приспособленные и оборудованные для размещения укрываемых.

Укрываемое население необходимо обеспечивать, так же, индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению в случае необходимости по решению уполномоченных органов.

На территории химически опасных предприятий защитные сооружения в соответствии с СНиП 2.01.51-90 п.2.1. должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

# 4.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс проводимых заблаговременно мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Этот комплекс мероприятий проводится федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Планирование мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера, с целью эффективного их выполнения, должно осуществляться заблаговременно по следующим направлениям:

- формирование фонда защитных сооружений ГО (строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны, реконструкция и модернизация существующих) для укрытия населения;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зоны ЧС;

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

# 4.4.1. Мероприятия по предупреждению возможных ЧС природного характера

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по предупреждению возможных метеорологических явлений и процессов, а также природных пожаров:

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях природных чрезвычайных ситуаций;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных угрозах на территории проживания;

- закольцовка теплотрасс;

- устройство минерализованных противопожарных полос;

- обеспечение безопасности на водных объектах: размещение в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, подготовка и проведение противопаводковых мероприятий.

# 4.4.2. Мероприятия по предупреждению возможных ЧС техногенного характера

Предупреждение аварий в техногенной сфере на потенциально-опасных объектах, объектах жизнеобеспечения

На территории Ленинградской области проводятся следующие мероприятия по предупреждению и снижению последствий аварий, катастроф и других стихийных бедствий на объектах:

- оборудование производственно-технических сооружений автоматическими устройствами, предупреждающими аварии;

- оборудование рабочих и служебных помещений автоматическими средствами контроля и сигнализацией;

- поддержание в постоянной готовности вентиляционных систем в помещениях;

- усиление защитных свойств емкостей и коммуникаций;

- устройство подземных резервуаров для хранения воды, постоянный контроль за качеством питьевой воды;

- обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ), содержание их в полной готовности;

- контроль за соблюдением правил и порядка складирования, хранения, транспортировки и использования пожароопасных материалов;

- поддержание на высоком уровне трудовой, технологической дисциплины, обучение персонала и соблюдение правил техники безопасности.

Для защиты населения на территории муниципального образования «Кузнечное» предусматривается:

при радиоактивном заражении (загрязнении):

- оповещение об опасности радиоактивного загрязнения

- укрытие в защитных сооружениях (убежищах, ПРУ), а при их отсутствии – в зданиях с немедленной герметизацией окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;

- использование индивидуальных средств защиты (противогазов, респираторов), а при их отсутствии ватно-марлевых повязок;

- использование радиационно-профилактических препаратов из АИ-2;

- исключение потребления загрязненных продуктов и воды;

- соблюдение правил (режимов) поведения людей на загрязненной территории;

- эвакуация при необходимости с загрязненной территории;

- ограничение доступа на загрязненную территорию;

- санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений и др. объектов.

при химическом загрязнении:

- оповещение об опасности химического загрязнения;

- укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

- использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

- применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

- соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

- эвакуация людей из зоны заражения;

- санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрыво-пожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрыво-пожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер пожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений по гражданской обороне;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, локальными системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях;

Планирование мероприятий по защите населения на территории муниципального образования «Кузнечное» с целью эффективного их выполнения, а именно:

- для защиты населения использовать существующий фонд защитных сооружений ГО для различных категорий населения города, устройство ПРУ;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д., создание локальных систем оповещения на потенциально-опасных объектах;

- подготовка эвакомероприятий из зон ЧС (на схеме обозначены объекты транспорта – вокзал, ж/д станции, используемые при эвакуации населения и объектов);

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения медучреждениями, имеющими коечный фонд)

- обеспечение устойчивого функционирования поселения в мирное и военное время (усовершенствование транспортной системы, повышение устойчивости функционирования инженерных систем и объектов).

Проектом предлагаются следующие мероприятия по предупреждению возможных ЧС техногенного характера:

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

- запрещение нового строительства на территориях не благоприятных для градостроительного освоения без соответствующих мероприятий по инженерной подготовке и защите территории;

- разработка паспортов безопасности опасных объектов на территории муниципального образования с целью определения риска и масштаба возможной ЧС в случае аварии на данном объекте, разработки конкретных мероприятий по снижению риска возникновения и предупреждению последствий возможных ЧС; обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

- обеспечение необходимого количества средств индивидуальной защиты, препаратов медицинской защиты для населения муниципального образования.

- решение вопросов инженерной подготовки и защиты территории, ремонт ливневой канализации;

- мероприятия по предупреждению и тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период.

# 4.4.3. Мероприятия по оповещению населения

Оповещение населения муниципального образования «Кузнечное» должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 06 года № 422/90/376).

Для оповещения в случае возникновения ЧС или в период военного времени в муниципальном образовании «Кузнечное» будут использованы:

- сирены;

- телефонная связь.

Система оповещения должна строиться согласно отдельно разработанного проекта и включать в себя:

- автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам;

- систему централизованного оповещения руководящего состава населенного пункта;

- автоматизированную систему централизованного запуска электронных сирен;

- системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети;

- рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования, ведомственных сетей связи, а также сетями вещания;

На первую очередь, проектом предлагается:

- разработка проекта модернизации существующей системы оповещения – ввод в эксплуатацию смонтированных, но не подключенных средств оповещения (сирена на здании администрации муниципального образования «Кузнечное»);

- размещение локальных систем оповещения на ПОО – электронные сирены на территории складов взрывчатых веществ ОАО «Гранит-Кузнечное» – 2 шт (склад ВМ №3 и площадка разгрузки ВМ №1).

# 5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов определены Федеральным законом от 22 августа 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл.15 ст.65).

Вопросы развития системы пожарной безопасности регулируются федеральным и областным законодательством: Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», законом Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением правительства Ленинградской области от 5 мая 2007 года № 126 «О методических рекомендациях по осуществлению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16 февраля 2007 года № 24 «О комиссии по контролю за выполнением требований законодательства о пожарной безопасности в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях», приказ комитета по сельскому хозяйству правительства Ленинградской области от 18 июня 2001 года № 36 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности».

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах;

- информировать население о мерах предосторожности при посещении лесов в пожароопасный период.

В настоящее время на территории муниципального образования «Кузнечное» действует 1 пожарное депо V типа (ПЧ №144), его силами осуществляется ликвидация пожаров. Проектом предлагается перенос пожарного депо с занимаемой площадки, т.к. в настоящее время ПЧ находится в здании, приспособленном для нужд ПЧ, а площадь земельного участка меньше нормативной. Для переноса пожарного депо проектом предлагается выделение земельного участка, площадью 0,55 га.

На территории муниципального образования расположен ряд пожарных гидрантов (существующие сети водоснабжения оборудованы пожарными гидрантами) и водоемов, которые используются для целей наружного пожаротушения.

# 6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

Согласно требованиям действующих нормативных документов, на территории муниципального образования «Кузнечное» укрытие населения в период военных действий предусматривается в противорадиационных укрытиях (далее ПРУ). В связи с этим предусматривается планомерно накопление необходимого фонда ПРУ, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Рассматриваемая территория к группам территорий по ГО не отнесена. В настоящее время отсутствуют объекты, категорированные по ГО.

По сведениям на 01.01.2011 года на территории муниципального образования «Кузнечное» находится 10 ПРУ, суммарной емкостью 3590 мест. ПРУ размещены в подвалах жилых домов, при Кузнеченской средней школе, поселковой больнице и на карьере №2 ОАО «Гранит-Кузнечное». Кроме этого, население может укрываться в быстровозводимых защитных сооружениях с упрощенным внутренним оборудованием, заглубленных сооружениях и на первых этажах каменных зданий по месту жительства и работы (до 25 % населения).

Под быстровозводимыми защитными сооружениями понимаются простейшие сооружения, не требующие специального строительства, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и летящих обломков, разрушенных зданий, снижают воздействие снижают воздействие ионизирующих на радиоактивно загрязненной местности.

Перечень существующих ПРУ представлен в таблице 7 «Существующие ПРУ».

Таблица 8

Существующие ПРУ

| № | Адрес | Емкость, чел. | Тип собственности | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пионерская, 1а | 1200 | муниципальная | 1961 |
| 2 | ул. Гагарина, 2а | 300 | муниципальная | 1975 |
| 3 | ул. Гагарина, 5 | 226 | муниципальная | 1981 |
| 4 | ул. Гагарина, 6 | 380 | муниципальная | 1978 |
| 5 | ул. Гагарина, 8 | 174 | муниципальная | 1984 |
| 6 | ул. Гагарина, 7 | 174 | муниципальная | 1984 |
| 7 | ул. Гагарина, 5а | 314 | муниципальная | 1978 |
| 8 | ул. Ладожская, 5 | 360 | муниципальная | 1974 |
| 9 | ул. Юбилейная, 6а | 231 | муниципальная | 1975 |
| 10 | карьер №2 | 231 | частная | 1977 |

На расчетный срок укрытие населения будет происходить следующим образом: 3590 человек будут укрываться в существующих ПРУ, 1110 человек будут укрываться в быстровозводимых защитных сооружениях, т.о. на расчетный срок к укрытию планируется 100 % населения.

На первую очередь укрытие населения будет происходить следующим образом: 3590 человек будут укрываться в существующих ПРУ, 410 человек будут укрываться в быстровозводимых защитных сооружениях, т.о. на первую очередь к укрытию планируется 100 % населения.

Проектом рекомендуется размещение быстровозводимых защитных сооружений в районах нового строительства, под ЗС приспосабливаются подвальные помещения вновь строящихся зданий и сооружений, цокольные этажи капитальных зданий. Временное укрытие население усадебной и блокированной застройки – в собственных погребах, подвалах.

# Приложения

# Text boxes

Инв. № ДСП 71/0637